Оптические характеристики основных компонент биологических тканей

А.Н. Башкатов, Э.А. Генина, В.В. Тучин

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Знание оптических параметров биологических тканей является принципиально важным для разработки оптических моделей биологических тканей, дозиметрии лазерного излучения при планировании хирургических и терапевтических процедур и проведении диагностики различных заболеваний с использованием оптических методов. Важным аспектом является и мониторинг физиологических параметров организма, среди которых можно выделить степень оксигенации крови, степень пигментации кожи, содержание в биотканях воды, крови, меланина, коллагена и т.д.

Поскольку биологические ткани являются комплексными средами, образованными большим количеством хромофоров и структурных компонент, то поглощение в элементарном объеме этих тканей формируется как суперпозиция присутствующих в них хромофоров, с учетом их удельной концентрации. Аналогичным образом, с учетом содержания в них структурных элементов, формируются и рассеивающие свойства биотканей.

В спектральном диапазоне длин волн от 400 до 1000 нм в качестве основных хромофоров биотканей выступают: гемоглобин крови (в окси- и деокси- формах), меланин, кератин и билирубин. В ближней ИК области спектра (от 1000 до 2000 нм) основными хромофорами биотканей являются вода и липиды. Основными структурными элементами, формирующими спектральную зависимость рассеяния света в биотканях являются коллагеновые и эластиновые волокна кожи, клеточные структуры эпидермиса и слизистых оболочек, эритроциты крови, адипоциты и меланосомы. Свой вклад в светорассеяние вносят и более мелкие клеточные компоненты, к которым относятся митохондрии, ядра клеток, клеточные мембраны эпителиальных тканей, отдельные фибриллы фиброзных и соединительных тканей, и т.д. Немаловажным является и учет плотности упаковки рассеивателей, который за счет возникновения пространственных интерференционных эффектов оказывает существенное влияние на формирование спектра рассеяния в биотканях.

Таким образом, исследование спектральных характеристик отдельных хромофоров и структурных компонент биотканей является одним из ключевых моментов при разработки новых и оптимизации существующих оптических методов в современной медицине для диагностики и терапии различных заболеваний.