## Slide 1: Оптическое просветление биологических тканей
XII Всероссийский молодёжный Самарский конкурс-конференция научных работ по оптике и лазерной физике
г. Самара, 12-15 ноября 2014
Генина Э.А., Башкатов А.Н.,
Тучин В.В.

## Slide 3
коллагеновые
фибриллы
(ncol = 1.47 )
органеллы
(ns = 1.38–1.41)
внутритканевая
жидкость
(nint = 1.35 )
цитоплазма
(n0 = 1.37 )
Показатель преломления
ncol
ns, nnc
n0
nint,
ядро (nnc = 1.39)
клетка
http://muza.inspaceblog.net/?p=124
фиброзная
ткань
http://dic.academic.ru

## Slide 4: Методы и механизмы оптического просветления

## Slide 5
Фиброзная ткань (склера) под электронным микроскопом, продольный срез (2900)
Vaezy S., Clark J.I. J. Microsc. 1994, Vol. 175 (2), 93-99.

## Slide 6: Компрессия
Увеличение прозрачности ткани происходит за счет увеличения:
оптической однородности, которая достигается удалением крови и внутритканевой жидкости (воды) из области компрессии
упорядоченности структурных компонентов

## Slide 7: Кинетика спектров отражения кожи человека in vivo, измеренные на двух длинах волн в условиях внешней механической компрессии (интервал времени 0-290 сек) и при ее снятии (интервал времени свыше 290 сек)
Нахаева И.А., и др. Оптика и спектроскопия, 2014, 117, 522–528.

## Slide 8: Дегидратация
Полное оптическое пропускание образца ткани увеличивается за счет
уменьшения его толщины
внутреннего выравнивания показателей преломления
увеличения плотности упаковки и упорядоченности волокон

## Slide 9: Оптическая иммерсия
Коэффициент рассеяния биотканей уменьшается за счет
дегидратации тканевых компонентов
частичного замещения внутритканевой жидкости иммерсионным веществом
структурной модификации или диссоциации коллагена

## Slide 10: Кинетика дегидратации кожи при испарении и применении гиперосмотических агентов – глицерина и пропиленгликоля
Степень дегидратации
t, часы
глицерин
воздух
пропиленгликоль

## Slide 11: Кинетика спектров отражения склеры глаза кролика и кожи человека in vivo, измеренные на длине волны 700 нм в различные моменты времени после введения 40%-водного раствора глюкозы

## Slide 12: Различные уровни структурной организации коллагена

## Slide 13: Изображения биотканей, полученные с помощью нелинейной микроскопии
Интактный хрящ
Хрящ после воздействия глицерина
Yeh A.T. et al. J. Invest. Dermatol., 2003, 121, 1332-1335.
Интактная кожа
Кожа после воздействия глицерина
Wen X. et al. J. Biophoton., 2010, 3, 44-52.

## Slide 14: Применения метода оптического просветления биотканей

## Slide 15
700 нм, 5 Дж/см2
доля поглощенных
фотонов = 0.34
До оптического просветления склеры
1.7 Дж/см2
700 нм, 5 Дж/см2
доля поглощенных
фотонов = 0.44
После оптического просветления склеры
2.2 Дж/см2
Трансклеральные лазерные операции

## Slide 16: Улучшение визуализации подкожных кровеносных сосудов
Изображения участка кожи крысы in vivo до и в процессе оптического просветления с помощью раствора ПЭГ-400 и тиазона
D. Zhu, et al., J. Biomed. Opt., 2010, 15, 026008/1-026008/7 .

## Slide 17: Улучшение визуализации кровеносных сосудов мозга
Изображения черепа мыши in vivo до и после оптического просветления
J. Wang et.al., Laser Phys. Lett., 2012, 9, 469–473.

## Slide 18: Улучшение визуализации подкожной татуировки
Изображения поверхности кожи in vitro с татуировкой: а) образец с татуировкой до воздействия глицерина; б) образец с татуировкой после микроперфорации поверхности и 24-часового воздействия глицерина
a
б
Генина Э.А. и др. Квантовая электроника, 2008, 38 (6), 580-587.

## Slide 19: Оптическая когерентная томография
Оптическая когерентная томография (ОКТ) основана на интерферометрическом детектировании обратно рассеянного света ближнего инфракрасного (ИК) диапазона

## Slide 20: Улучшение визуализации внутритканевых структур
ОКТ-изображения кожи крысы in vitro до оптического просветления и через 40 мин после нанесения глицерина
0.3 мм

## Slide 21: Оптическая проекционная томография
Оптическая проекционная томография (ОПТ) основана на регистрации света, прошедшего через образец
www.annualreviews.org/doi/abs/10...3.140210
ПЗС-камера
Поворотное
устройство
Иммерсионая
среда
Линзы
оптической системы

## Slide 22
Эмбрион мыши
Darrell А. et al. SPIE Newsroom, 2008,
http://spie.org/x31120.xml?ArticleID=x31120
www.life.pravda.com.ua
Формирование органов у эмбриона мыши (12-дней)
ОПТ - изображения флуоресцирующих и нефлуоресцирующих биологических объектов размером от нескольких микрон до сантиметра и толщиной до 15 мм при оптическом просветлении

## Slide 23: Ультрамикроскопия
Ультрамикроскопия основана на принципе освещения объекта двумя плоскими лучами, направленными с противоположных сторон, перпендикулярно направлению наблюдения

## Slide 24: Улучшение визуализации флуоресцентных микрообъектов
Изображения участков позвоночника мыши, сенсибилизированного зелёным флуоресцентным белком
A. Ertürk et al., Nature Med., 2012, 18, 166–171.

## Slide 25: Спасибо за внимание